## Slide 1
음성 처리, 상태 전이, 재현 검증
Reminiscence technical appendix · 실제 백엔드 구현과 테스트 근거
코드 · 문서
음성 처리 경계
ETRI ASR은 외부 통신, Supertonic 3 TTS는 Raspberry Pi 로컬 실행이다. 두 경로 모두 원본 음성과 생성 WAV를 장기 저장하지 않는다.
태블릿 WAV
최대 10 MiB
입력 정규화
16 kHz · mono · PCM 16-bit
ETRI ASR
한국어 · 직렬 호출 · 최대 2회 재시도
지표 축약
글자 수 · 입력 시간 · 무응답
transcript 폐기
spoken_text
최대 500자
Supertonic 3
ko · F1 · 0.9배속 · 8 steps
PCM WAV
16-bit · 44.1 kHz 계약
태블릿 재생
Cache-Control: no-store
TTS 계층 미저장
그림 1. 실제 구현의 음성 입출력 경계. Raspberry Pi 실측 latency와 RTF, ETRI WER·CER는 아직 측정하지 않았다.
실행 중인 API 문서
그림 2. 로컬 실행 화면. anomaly, notification, Supertonic 3 TTS endpoint가 OpenAPI 3.1 문서에 등록되어 있다.
루틴 상태 머신 · 시연 설정
예정 09:00 · 유예 10분 · 재알림 10분 간격 3회 · 09:40 미응답 확정
09:00
최초 안내
09:10
재알림 1
09:20
재알림 2
09:30
재알림 3
09:40
입력 종료
그림 3. deploy/configuration.example.json과 state_machine.py로 재현한 시연 시간축. 설정값은 운영에서 변경할 수 있다.
합성 테스트 입력에 대한 이상 탐지 재현
사용자 데이터 아님 · 대화 20세션 기준선 뒤 21번째 세션의 입력을 변경
Chart: 완료 세션
| 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 21
세션 총 글자 수 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
특징 | 기준 | 21회
7일 턴 | 35 | 30
총 글자 | 100 | 0
평균 글자 | 20 | 0
평균 시간 | 8 s | 0 s
무응답 | 0 | 5
출력 ANOMALOUS · Isolation Forest score -0.001109
보호자 알림 문안
Reminiscence
[Reminiscence] 생활 패턴 확인이 필요합니다
확인 근거
최근 7일 회상 대화 사용자 턴 수가 개인 기준선보다 감소
회상 대화 무응답 횟수가 개인 기준선보다 증가
의료 진단과 응급 신고를 대신하지 않는다는 문구를 함께 전송한다.
데이터 보존 정책
데이터 | 처리 경로 | 저장
사용자 WAV | 태블릿 → Pi → ETRI | 미저장
ETRI transcript | Pi 메모리에서 지표 축약 | 미저장
대화·루틴 지표 | Pi 로컬 처리 | activity_metrics.json
현재 이상 상태 | Pi 로컬 평가 | personal_state.json
TTS text·WAV | Pi → 태블릿 재생 | TTS 계층 미저장
소프트웨어 검증
검증 | 결과 | 해석 범위
pytest | 172 passed · 1 warning · 1.80 s | 기능·경계
Ruff | All checks passed | 정적 검사
mypy | 42 files · no issues | 타입 검사
통합 테스트 | 원문 비저장 · 동시 쓰기 · 이메일 1회 | 테스트 대역
미측정 | WER/CER · Pi TTS 지연 · 정확도 · 사용자 연구 | 향후 평가
참고문헌 Woods et al., Cochrane 2018 · Moon & Park, BMC Geriatrics 2020 · Liu et al., ICDM 2008 · W3C WAI · ETRI AI Open API · Supertone Supertonic 3
하단 8 cm 안전 여백 · 전시 테이블과 장비에 가려져도 핵심 내용이 손실되지 않는 영역
Notes: [Sources]
- /Users/ihyowon/src/Project/Team/Reminiscence-BE/src/reminiscence/asr/etri.py (ETRI request policy and privacy boundary)
- /Users/ihyowon/src/Project/Team/Reminiscence-BE/src/reminiscence/asr/audio_utils.py (16 kHz mono PCM normalization)
- /Users/ihyowon/src/Project/Team/Reminiscence-BE/src/reminiscence/tts/supertonic.py (Supertonic 3 settings and WAV encoding)
- /Users/ihyowon/src/Project/Team/Reminiscence-BE/src/reminiscence/tts/api.py (no-store response contract)
- /Users/ihyowon/src/Project/Team/Reminiscence-BE/src/reminiscence/routine/state_machine.py (routine timeline)
- /Users/ihyowon/src/Project/Team/Reminiscence-BE/deploy/configuration.example.json (demonstration timing)
- /Users/ihyowon/src/Project/Team/Reminiscence-BE/tests/anomaly/test_detector.py (synthetic replay fixture and expected anomaly)
- /Users/ihyowon/src/Project/Team/Reminiscence-BE/tests/integration/test_backend_mvp_flow.py (privacy and one-notification integration flow)
- /Users/ihyowon/src/Project/Team/Reminiscence-BE/output/poster/assets/fastapi-docs-live.png (captured from running local OpenAPI UI on 2026-07-27)
- https://aiopen.etri.re.kr/ (ETRI AI Open API)
- https://github.com/supertone-inc/supertonic (Supertonic 3)
- https://doi.org/10.1109/ICDM.2008.17 (Isolation Forest)
[/Sources]